## Slide 1
Photographier un trou noir : Les défis informatiques de
L’Event Horizon Telescope
Sylvain Torrenti Concepteur Intégrateur d’Infrastructure Informatique

## Slide 2
Peut-on observer un trou noir ?
Un trou noir n’émet pas de lumière.
NASA / Goddard Space Flight Center Black Hole Accretion Disk Visualization Jeremy Schnittman, 2019
Il ne peut être observé que indirectement.

## Slide 3
Sagittarius A*
Trou noir au centre de la Voie lactée
Doeleman et al., 2009 Event Horizon Telescope: Imaging the Black Hole.
Observer une orange sur la Lune depuis la Terre
Distance : 26 000 années-lumière
Résolution nécessaire : ≈20 micro-arcsecondes

## Slide 4
Un télescope de la taille de la Terre
Le EHT combine plusieurs radiotélescopes pour créer un télescope virtuel planétaire.
Event Horizon Telescope Collaboration (2019) First M87 Event Horizon Telescope Results The Astrophysical Journal Letters
L’EHT utilise la technique VLBI pour combiner les observations.

## Slide 5
Problématique
Le réseau Event Horizon Telescope agit comme un télescope planétaire.
Chaque campagne d’observation génère :
- Plusieurs pétaoctets de données
- Provenant de radiotélescopes répartis sur la Terre
Comment traiter et combiner ces données pour reconstruire l’image d’un trou noir ?
Ces données doivent être :
- Synchronisées à la nanoseconde
- Combinées entre observatoires
- Traitées sur supercalculateurs

## Slide 6
Very Long Baseline Interferometry
Chaque télescope enregistre :
-Le signal radio
- Le temps exact (horloge atomique)
Thompson, Moran & Swenson (2017) Interferometry and Synthesis in Radio Astronomy.
Image créée par IA
Les données sont ensuite corrélées.

## Slide 7
Le défi des données
5 Petabytes de données
≈ 350 TB / jour
EHT Collaboration (2019) ApJL 875 L1
Mark 6 system

## Slide 8
Enregistrement des données : le système Mark 6
Caractéristiques importantes :
-Débit d’enregistrement ≈ 16 Gb/s
-4 ports 10 Gigabit Ethernet pour recevoir les données
-Utilisation de modules de disques durs (jusqu’à 32 disques)
-Système basé sur Linux et logiciels open-source
MIT Haystack Observatory Mark 6 VLBI Data Recording System https://www.haystack.mit.edu/mark-6-vlbi-data-system/
Développé par MIT Haystack Observatory
Le traitement des données EHT est un problème de calcul distribué et d’imagerie computationnelle.

## Slide 9
Pourquoi transporter les disques ?
Le volume est trop important pour Internet.
Doeleman et al., 2019 MIT Haystack Observatory
Les disques sont transportés par avion vers :
MIT Haystack Observatory
Max Planck Institute

## Slide 10
Pourquoi transporter les disques ?
≈ 5 Petabytes de données
EHT Status Update, December 15 2017
Image créée par IA
Traitement distribué
Synchronisation nanoseconde

## Slide 11
Corrélation des données
Synchronisation des observations
Image créée par IA
Combinaison des signaux des radiotélescopes
Calcul sur supercalculateurs

## Slide 12
Reconstruction de l’image
Les données corrélées produisent des "visibilités VLBI"
Event Horizon Telescope Collaboration (2019) First M87 Event Horizon Telescope Results IV Imaging the Central Supermassive Black Hole The Astrophysical Journal Letters
Les images sont reconstruites par des algorithmes d’imagerie.
Plusieurs méthodes indépendantes sont utilisées pour éviter les biais.

## Slide 13
Conclusion
Photographier un trou noir est possible grâce à la combinaison de :
Un réseau mondial de radiotélescopes
Plusieurs pétaoctets de données
Un traitement sur supercalculateurs
Des algorithmes d’imagerie avancés
Le Event Horizon Telescope est donc autant un projet informatique et Big Data qu’un projet d’astronomie.